## Slide 1
FeatherMind
Biofeedback temps réel · Inspiré de la sieste hypnagogique de Dalí
ENSIM · 4A · TECH & FACTEURS HUMAINS
Rédigé par: Warren Betchem, Nana Talom Franck, Joel Tchinda Tapa
Encadrant: Emmanuel Blanchard
Notes: 1

## Slide 2
L'Inspiration de Dalí
Dalí s'assoupissait avec une clé à la main - sa chute le réveillait à l'état hypnagogique, seuil propice à la créativité.
Veille → Hypnagogique
Zone de récupération cognitive optimale
Alarme au seuil critique
Éviter l'endormissement complet
Notes: 2

## Slide 3
Ancrage Théorique
Quatre piliers théoriques
  Conscience de la situation (Endsley)
  Charge cognitive (Sweller)
  Modèle Yerkes-Dodson
  État hypnagogique
Notes: 3

## Slide 4
Matériel : BITalino
PZT — Port A5
Ceinture respiratoire - signal principal
ACC — Ports A1–A3
Accéléromètre 3 axes - mouvement
PPG — Port A4
Photo pléthysmographie - rythme cardiaque
Bluetooth · 100 Hz
Notes: 4

## Slide 5
Architecture Logicielle
Traitement
NumPy, filtrage et détection de bpm
Interface
Tkinter: plume animée, courbes, alarmes
Acquisition
Capteurs PZT/PPG/ACC, Bluetooth, CSV
Calcul score
BPM, stabilité et pondérations
Quatre modules Python : acquisition.py · processing.py · biofeedback.py · app.py
Notes: 5

## Slide 6
Score de Relaxation Composite
50%
Respiratoire
Taux, régularité, amplitude PZT
35%
Mobilité
Inverse du mouvement RMS (ACC)
15%
Cardiaque
Qualité PPG, cohérence bpm
Lissage exponentiel : score(t) = 0,92 × score(t-1) + 0,08 × cible(t) · Alarme réveil à 0,82
Notes: 6

## Slide 7
Interface Utilisateur
🪶 Plume animée
Descend à mesure que la relaxation progresse
📈 Courbes temps réel
PZT · PPG · ACC affichés simultanément
🔔 Deux alarmes
880 Hz (seuil score) · 1320 Hz (mouvement brusque)
Notes: 7

## Slide 8
Équipe & Développement
01
Warren Betchem
Interface Tkinter, animation plume, intégration PLUX
02
Nana Talom Franck
API PLUX, Bluetooth, lecture temps réel
03
Joel Tchinda Tapa
Traitement du signal, scripts check_plux.py & record_raw.py
4 semaines · ~20 h/étudiant · Concept & calibration collectifs
Notes: 8

## Slide 9
Tests & Validation
PZT
6–18 rpm détectés ✓
PPG
~60 bpm au repos
ACC
Alarme déclenchée immédiatement
Mode Démo
Scénario 80 s sans capteurs
PPG sensible au placement du doigt · Bluetooth parfois instable · Pas de valeur médicale
Notes: 9

## Slide 10
Conclusion & Perspectives
✅ Réussi
Biofeedback fonctionnel, algorithme transparent, métaphore intuitive
⚙️ Améliorations
Calibration auto, qualité PZT, persistance du score, sessions longitudinales
Notes: 10